| T.A.I. |
| --- |
| TECHNICIEN D'ASSISTANCE EN INFORMATIQUE |
|  | Réseau REVISION |
| Exercices |
|  | Activité :3 |

Calculs et conversions binaire/décimal et décimal/binaire

Exercice 1

Convertissez les valeurs binaires suivantes en notation décimale : 11001100 => 204 10101010 => 170 11100011 => 227 10110011 => 179 00110101 => 53 11000111 => 199

Exercice 2

Convertissez les valeurs décimales suivantes en binaire : 48 => 00110000 222 => 11011110 119 => 01110111 135 => 10000111 60 => 00111100 184 => 10111000

Exercice 3

Convertissez les adresses IP suivantes en binaire: 145.32.59.24 => 10010001.00100000.00111011.00011000 200.42.129.16 => 11001000.00101010.00010000.00010000 14.82.19.54 => 00001110.01010010.00110110.00110110

Exercice 4

Trouvez la classe des adresses IP suivantes: 10000000. 00001010. 11011000. 00100111 => 128.10.216.39 => classe B 11101101. 10000011. 00001110. 01011111 => 237.131.14.95 => classe D 01001010. 00011011. 10001111. 00010010 => 74.27.143.18 => classe A 11001001. 11011110. 01000011. 01110101 => 201.222.67.117 => classe C 10000011. 00011101. 00000000. 00000111 => 131.29.0.7 => classe B

Aidez-vous du tableau suivant: 128 64 32 16 8 4 2 1

Ecrivez la classe des adresses suivantes : 118.89.67.234...........................................................................................A 199.254.250.223 ......................................................................................C 223.25.191.75 ..........................................................................................C 10.20.30.40 ............................................................................................. A 191.250.254.39 ........................................................................................B 192.1.57.83.............................................................................................. C 127.0.0.1...............................................................................Loopback (test) 239.255.0.1.............................................................................................. D 172.11.1.1................................................................................................ B 0.0.0.0......................................................................................Hôte inconnu 128.192.224.1.......................................................................................... B 255.255.255.255..................................................................... Broadcast

Exercice 5

Pour chaque adresse, entourez la partie demandée : PARTIE RESEAU : 1.102.45.177 PARTIE HOTE :196.22.177.13 PARTIE RESEAU :133.156.55.102 PARTIE HOTE :221.252.77.10 PARTIE RESEAU :123.12.45.77 PARTIE HOTE :126.252.77.103 PARTIE RESEAU :13.1.255.102 PARTIE HOTE :171.242.177.109 PARTIE RESEAU :193.156.155.192 PARTIE HOTE :21.52.177.188 PARTIE RESEAU :77.77.45.77 PARTIE HOTE :191.252.77.13 PARTIE RESEAU :191.15.155.2

Exercice 6

Soit un ordinateur possédant une adresse IP 192.168.0.2 et un masque de sous réseaux 255.255.255.224 .

Déterminez le nombre de sous réseaux, ainsi que le nombre de machines possibles dans chaque sous réseaux.

11000000.10101000.00000000.00000010    =>     IP      =>  192.168.0.2

11111111.11111111.11111111.11100000	=> masque =>  255.255.255.224/27

11000000.10101000.00000000.00000000  	=>   netID   =>  192.168.0.0

3

Nb de sous réseaux : 2    -   2  =  6

5

Nb de machines :     2     -   2 =  30

# Text boxes

1.102.45.177

196.22.177.13

133.156.55.102

221.252.77.10

123.12.45.77

126.252.77.103

13.1.255.102

171.242.177.109

193.156.155.192

21.52.177.188

77.77.45.77

191.252.77.13

191.15.155.2